## Slide 1: 模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic
主讲教师：张静秋

## Slide 2
1.1 半导体基础知识
1.2 PN结及其特性
1.3 半导体二极管
1.4 BJT三极管
1.5 FET三极管
第1章 常用半导体器件
1.6 仿真案例

## Slide 3
1.4 双极型晶体三极管 （BJT:Bipolar Junction Transistor）
 半导体三极管的结构
 半导体三极管的工作原理
 半导体三极管的特性曲线
 半导体三极管的主要参数
 半导体三极管的型号
57

## Slide 4
1、类型
按功率： 小功率管 < 500 mW (图a和b)
中功率管 0.5 1 W (图c)
大功率管 > 1 W (图d)
按结构： NPN、 PNP
按使用频率： 低频管、高频管
1.4.1 BJT的结构及类型
按材料： 硅管、锗管
58

## Slide 5
0.18~0.22 mA
0.4~0.8 mA
1~2 mA
3~5 mA
4~10 mA
C15
100μ
V6
9013H
C11
223
R11
1K
+
B7
B6
R10
51K
C14
100μ
R12 220
+
B5
V5
9014
V4
9018H
V3
9018H
R6
62K
B4
V2
9018H
R4
20K
B3
C13
223
R13
24K
B2
R1
100K
D1 ~D2
IN4148
V1
9018H
R3
100
C1
A
R8 1K
C1
B
C2
223
C3
103
R2
2K
C1 CBM223P
C4
4.7μ
C5
223
C6
223
C7
223
R7
51
C8
223
C9
223
R9
680
+
+
C10
4.7μ
W
5K
D3
IN4148
C12
223
V7
9013H
K
Y
8Ω
DC
3V
红
黄
白
黑
B1
R5
150
例如收音机中用到7只NPN管，
其中高频管4只9018，低频管1只9014和2只9013
59

## Slide 6
2、结构与符号
N
N
P
发射极 Emitter
基极 Base
集电极 Collector
— 基区
发射区—
集电区—
NPN 型:
P
P
N
E
B
C
PNP 型:
E
C
B
E
C
B
集电结
发射结
三极管的内部结构决定其外部特性
1.4.1 BJT的结构及类型
60

## Slide 7
1.4.2 BJT的电流放大作用
1、三极管放大的条件
内部
条件
发射区掺杂浓度高
基区薄且掺杂浓度低
集电结面积大
外部
条件
发射结正偏
集电结反偏
2、满足放大条件的三种电路 （对信号而言）
ui
uo
C
E
B
E
C
B
ui
uo
E
C
B
ui
uo
共发射极
共集电极
共基极
61

## Slide 8
3、BJT内部载流子的传输过程
1) 发射区向基区注入多子电子，
形成发射极电流 IE
I CN
多数向 BC 结方向扩散形成 ICN
IE
少数与空穴复合，形成 IBN
I BN
基区
空穴来源
基极电源提供(IB)
集电区少子漂移(ICBO)
I CBO
IB
IB  IBN -ICBO （1）式
对B点列KCL得：
2)电子到达基区后
(基区空穴运动因浓度低而忽略)
I EN
62

## Slide 9
I CN
IE
I BN
I CBO
IB
3) 集电区收集扩散过来的
载流子形成集电极电流 IC
IC
I C = ICN + ICBO （2）式
发射区向基区注入多子电子
形成发射极电流 IE
多数向 BC 结方向漂移形成 ICN
少数与空穴复合，形成 IBN
2)电子到达基区后
I EN
IE是扩散运动形成；IC是漂移运动形成；IB是复合运动形成。
对C点列KCL得：
3、BJT内部载流子的传输过程
63

## Slide 10
4、三极管的电流分配关系
β 由三极管的内部结构和外部工作条件共同决定！
IB = I BN  ICBO （1）
IC = ICN + ICBO （2）
穿透电流
近似为常数（3）
得：
B
C
I
I
≈
β 表征三极管在放大区，IB 对 IC的控制作用！
64

## Slide 11
I CN
IE
I BN
I CBO
IB
IC
I EN
三极管的电流放大作用总结
≈ βIB
IE = IC + IB
≈IC
当BJT的外电路使其
发射结正偏 集电结反偏时，
其基极电流与集电极电流
之间具有流控流源特性：
即：
对于NPN管，IB 和 IC的流入， IE流出！
65

## Slide 12
1、输入特性
输
入
回
路
输出
回路
1）
则与二极管特性相似
1.4.3 BJT的特性曲线
等效为
两个结均正偏
深度饱和
66

## Slide 13
O
(主要原因是集电结开始吸引电子,减少基区的复合)
UBE(on)
硅管： (0.6  0.8) V
锗管： (0.2  0.4) V
取 0.7 V
取 0.3 V
集电结足够反偏BJT工作在放大区。此时发射结正偏钳位：
2）uCE > 0V 后特性曲线右移
1）uCE=0V 与二极管特性相似
特性曲线基本重合。
3）
1、输入特性
1.4.3 BJT的特性曲线
67

## Slide 14
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
条件：两个结均反偏
特点：相当于开关断开
IB  0 , IC = ICEO  0
截止区
ICEO
2、BJT的输出特性
1）截止区
1.4.3 BJT的特性曲线
68

## Slide 15
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
2）饱和区
条件：两个结均正偏
特点：IC <  IB
临界饱和时： uCE = uBE
深度饱和时：
0.3 V (硅管)
UCE(SAT) =
0.1 V (锗管)
放大区
截止区
饱
和
区
ICEO
2、BJT的输出特性
1.4.3 BJT的特性曲线
69

## Slide 16
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
3）放大区
放大区
截止区
特点：
近似水平等间隔
ICEO
≈βIB
条件：
发射结正偏
集电结反偏
2、BJT的输出特性
1.4.3 BJT的特性曲线
70

## Slide 17
1、电流放大系数
1) 共发射极电流放大系数
iC / mA
uCE/V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
 — 交流电流放大系数
一般为几十  几百，估算时不区分直流或是交流
Q
Q’
BJT
放大作用的本质
1.4.4 BJT 的主要参数
— 直流电流放大系数
β
71

## Slide 18
iC / mA
uCE /V
50 µA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6 8
4
3
2
1
2) 共基极电流放大系数
  1 一般在 0.98 以上。
Q
2、极间反向饱和电流
CB 极间反向饱和电流 ICBO， CE 极间反向饱和电流 ICEO
ICEO
1、电流放大系数
1.4.4 BJT 的主要参数
72

## Slide 19
3、极限参数
1) ICM — 集电极最大允许电流，
超过时  值明显降低。
2) PCM — 集电极最大允许功率损耗
PC = iC  uCE
U(BR)CEO
uCE
PCM
O
ICEO
安
全
工
作
区
U(BR)CBO — 发射极开路时
C、B 极间反向击穿电压。
3) U(BR)CEO — 基极开路时
C、E 极间反向击穿电压
U(BR)EBO — 集电极极开路时
E、B 极间反向击穿电压
U(BR)CBO
> U(BR)CEO
> U(BR)EBO
iC / mA
ICM
1.4.4 BJT 的主要参数
73

## Slide 20
1) 温度升高，输入特性曲线向左移。
温度每升高 1oC，UBE  (2  2.5) mV。
O
T2 >T1
4、温度对BJT特性参数的影响
1.4.4 BJT 的主要参数
74

## Slide 21
2)温度升高，输出特性曲线向上移。
iC
uCE
T1
iB = 0
T2 >
iB = 0
温度每升高 1oC， (0.5  1)%。
O
由于 ，最终使 IC  。
温度每升高 10oC，ICBO 约增大 1 倍。
4、温度对BJT特性参数的影响
75

## Slide 22
1.4.5 BJT的电路模型
1、BJT的直流模型
0.7V
uCE /V
iC / mA
40 µA
30 µA
20 µA
10 µA
IB = 0
O 2 4 6
3
2
1
0.7V
0.7V
iC / mA
uCE /V
40 µA
30 µA
20 µA
O 2 4 6
3
2
1
0.7V
放大区近似
放大区近似
O
iB / mA
uBE /V
O
iB / mA
uBE /V
使用条件：放大区！！！
76

## Slide 23
Ic
IB
C
IB

E
B
UBE(on)
D
UCE
+
-
UBE
+
-
O
0.7V
iC / mA
uCE /V
40 µA
30 µA
20 µA
O 2 4 6
3
2
1
0.7V
输入近似特性
输出近似特性
根据输入和输出近似特性作出NPN型BJT的直流模型：
PNP型BJT的
直流模型
有何不同呢?
1、BJT的直流模型
77

## Slide 24
2、BJT小信号模型
三极管在小信号(微变量)情况下工作时,可在Q点
附近的小范围内，用直线近似地代替三极管的特性曲线，
三极管就可以用线性双口网络来等效代替.
1.4.5 BJT的电路模型
78

## Slide 25
iB
uBE
o
uBE
=
ube
=
uBE –
UBE
 iB
ib
=
=
iB –
IB
rbe =
uBE
 iB
rbe 称为三极管的输入电阻
Q
uBE
 iB
(忽略uCE变化对输入特性的影响)
(1)
rbe =
ube
ib
1)输入端的等效
－基于伏安特性导出
IB
UBE
2、BJT小信号模型
79

## Slide 26
iC = iC´+ iC″
ic
=
 ib
+
rce
uce
uCE
 iB
=
+
rce
rce 称为三极管的输出电阻，约为几十千欧。
uCE
iC
uCE
IB1
IB2
0
Q1
Q2
iC″
ic′
(2)
2)输出端的等效
iC
负值
－基于伏安特性导出
当工作点由Q1变化到时Q2时，
由iB引起的 iC的变量为iC´ ,
由uCE引起的iC的变化量为iC″
2、BJT小信号模型
80

## Slide 27
ic
uce
ube
ib
 ib
C
B
E
rbe
E
B
 ib
ib
C
ic
rce
rce
uce
uce
ic
=
 ib
+
rce
rbe
=
ube
ib
根据
(1)
(2)
得
三
极
管
小信号模型
ube
+
-
uce
+
-
BJT的低频小信号模型
2、BJT小信号模型
81

## Slide 28
三极管的微变 等效电路
只能用来分析放大电路变化量 之间的关系。
rce
E
B
C
ic
uce
ube
rbe
ib

ib
BJT低频小信号简化模型（使用时常忽略rce）
－基于伏安特性导出
2、BJT小信号模型
82

## Slide 29
即：
基区
体电阻
3、BJT模型参数的确定
或：
rbe= rbb′ + (1+  ) re
 一般用测试仪测出
rbe 与Q点有关，一般用下式估算：
83

## Slide 30
在小信号情况下，对上两式取全微分得：
输入方程：
uBE =f(iB，uCE)
输出方程：
iC =g(iB ，uCE)
※ 三极管微变等效模型－基于H参数导出
iC
uCE
uBE
iB
 iB
C
B
E
得：
ube= h11ib+ h12uce
ic= h21ib+ h22uce
84

## Slide 31
输出端交流短路时的输入电阻rbe ；
输出端交流短路时的正向电流传输比或称为
电流放大系数 ；
输入端电流恒定(交流开路)的反向电压传输比uT
输入端电流恒定(交流开路)时的输出电导1/rce
四个参数量纲各不相同，故称为混合参数（H参数）
ube= h11ib+ h12uce
ic= h21ib+ h22uce
※ 三极管微变等效模型－基于H参数导出
85

## Slide 32
例1：已知放大电路中各管电位、试判断管型和材料 。
12V
11.3V
0V
12V
3V
3.7V
12V
14.8V
15V
（a）
（b）
（c）
1.4.6 BJT分析举例
86

## Slide 33
导通电压 UBE(on)
硅管： (0.6  0.8) V
锗管： (0.2  0.4) V
解题步骤：
（1）找基极：电位居中者
（2）找射极：
该题隐含条件是“BJT处于放大状态”
由此可知对于： NPN管：VC > VB > VE
PNP管：VE > VB > VC
例1解题方法：
已知放大电路中各管电位,试判断管型和材料
（3）判断材料：由UBE 值可判明为 锗/硅材料
（4）由三极电位关系可判明是NPN管/PNP管
87

## Slide 34
例1：已知放大电路中各管电位、试判断管型和材料 。
[答案]
（a）Si PNP管
12V
11.3V
0V
12V
3V
3.7V
12V
14.8V
15V
（a）
（b）
（c）
b
e
c
b
e
c
b
e
c
（b）Si NPN管
（c）Ge PNP管
88

## Slide 35
例2：已知BJT 两个电极的电流，
求另一极电流 ，并在圆圈中画出管子。
10uA
1mA
5.1mA
100uA
0.99mA
5.2mA
[分析]
该题隐含条件是 “BJT三极电流关系” 如下:
IE = IB + IC
由此可求出另一极的电流
另：对于NPN管， IB 和 IC 流入管子， IE 流出
对于PNP管， IB 和 IC 流出管子， IE 流入
89

## Slide 36
例3：判断下图各三极管的工作状态。
90

## Slide 37
三种工作状态分析方法
状态 | 电流关系 | 条 件
放大
I C =  IB
发射结正偏
集电结反偏
饱和
I C   IB
两个结正偏
ICS =  IBS 集电结零偏
临界
截止
IB  0, IC ≈ 0
两个结反偏
当IB > IBS 则BJT处于饱和状态；
当 IB < IBS 则BJT处于放大状态；
91

## Slide 38
临界饱和时的基极偏置电流 IBS 为：
由于 IB < IBS 故三极管T处在放大状态
例3： 判断三极管工作状态
解（a） ：
由图(a)电路方程可得 IB 为：
92

## Slide 39
1）在Ui=0V 时，发射结零偏，三极管截止
∵IB =0，∴IC = ICEO ≈ 0， 故：Uo ≈ 5V；
2）当 Ui = 3V 时，可直接求得 IB
而临界饱和基极偏置电流 IBS 为：
因 IB > IBS 故电路中三极管处在饱和状态
例3
解（b） : 讨论两种情况
93

## Slide 40
思政
要点
BJT工作区判断方法总结：
BJT有NPN和PNP两种类型，虽然有两个PN结
三个电极，但是工作方式有与二极管相似的开关区
（饱和与截止）、另有二极管不具备的放大区，其建模方式和元件特性参数与二极管有相似之处也有完全不同的地方。
掌握元件的特性是使用的前提，基于伏安特性在特定
条件下近似，将非线性元件在不同工作区划分边界，仅用“发射结正偏、集电结反偏”即可界定放大区。
利用三极管主要构成放大电路或者逻辑电路，所以明确三极管的用途，设定三极管的工作区是正确使用的前提。
寓意：行动之前必须做好规划，明确定位，否则拥有再好的资源也不可能达成目标。

## Slide 41
1.5 场效应晶体管
绝缘栅场效应管
场效应管的主要参数
双极型和场效应三极管的比较
94

## Slide 42
场效应管 FET (Field Effect Transistor)
1、类型
结型 JFET
(Junction Field Effect Transistor)
绝缘栅型 IGFET
(Insulated Gate FET)
N沟JFET
P沟JFET
N沟MOSFET
P沟MOSFET
增强型
耗尽型
增强型
耗尽型
95

## Slide 43
2、FET的特点
  单极型器件（FET中只有一种载流子导电）
工艺简单易集成、功耗小、 体积小、成本低
输入电阻高
( 1010  1015 ，IGFET 可高达 1015  )
场效应管 FET (Field Effect Transistor)
96

## Slide 44
结构示意图
P型硅衬底
G 栅极
B 衬底引线
N+
N+
D
B
S
G
符号
1、增强型 N 沟道 MOSFET (Metal Oxide Semi— FET)
1.5.1 MOS 场效应管
SiO2
S 源极
D 漏极
1）结构和符号
97

## Slide 45
(1) 0 < UGS < UGS(th)
D-S之间
有两个背靠背的PN结；
G→B的电场使空穴向下
移动,电子向上移 动,
在P 型硅衬底的上表面
形成耗尽层。
此时漏极电流 ID = 0。
FET处于夹断状态（相当于开关断开）。
P型硅衬底
N
+
+
B
S
G
D
。
耗尽层
ID = 0
UGS
N+
N+
UDS
E
2) UGS对沟道的控制
1、增强型 N 沟道 MOSFET
98

## Slide 46
G→B的电场足够强，
在栅极下的P型半导体
表面形成N型导电 沟道
（反型层）；
UGS 的大小可以控制
导电沟道的宽度；
当uDS > 0时，导电沟道宽度由均匀变成楔形，
三极管导通，有漏极电流 ID 。
(2) UGS >UGS(th)
P型硅衬底
N
+
+
B
S
G
D
。
UDS
耗尽层
ID
N+
N+
UGS
E
耗尽层
N型
导电沟道
2) UGS对沟道的控制
1、增强型 N 沟道 MOSFET
99

## Slide 47
可变电阻区： iD随uDS的增大而增大；
预夹断： uGD＝UGS（th）
恒流区：iD几乎仅仅受控于uGS
刚出现夹断
uDS的增大几乎全部用来克服夹断区的电阻
3) uDS 对 iD的影响
(uGS > UGS(th))
1、增强型 N沟道 MOSFET
放大电路中 FET工作区
100

## Slide 48
4) 增强型 NMOS 管的特性曲线
4
3
2
1
0
5
10
15
UGS =5V
6V
4V
3V
2V
恒流区
可变
电阻区
ID /mA
UDS =10V
0
1
2
3
2
4
6
UGS / V
UGs(th)
输出特性
转移特性
UDS / V
ID /mA
预夹断轨迹
UGD = UGS(th)
击穿区
1、增强型 N沟道 MOSFET
101

## Slide 49
转移特性曲线：
2 4 6
4
3
2
1
uGS /V
iD /mA
UDS = 10 V
UGS (th) 开启电压
其中：当 IDO为uGS = 2UGS(th) 时的 iD 值。
O
4) 增强型 NMOS 管的特性曲线
增强型 NMOS 管恒流区电流方程：
uGS > UGS(th)
1、增强型 N沟道 MOSFET
102

## Slide 50
总结：FET三个工作区的条件及特征
3)可变电阻区
UGS >UGS(th) UGD >UGS(th)
uDS iD ，沟道畅通
1)恒流区/饱和/放大区)
uDS，iD 不变 ，沟道靠近漏极区夹断
UGS >UGS(th) UGD <UGS(th)
2)截止区
uGS  UGS(th) uGD  UGS(th)
沟道全夹断 iD = 0
iD /mA
uDS /V
uGS = 2 V
4 V
6 V
8 V
夹断区
饱和区
可
变
电
阻
区
放大区
恒流区
O
正常工作必要
条件： UDS > 0
103

## Slide 51
2、耗尽型 N 沟道 MOSFET
S
G
D
B
Sio2 绝缘层中掺入正离子在 uGS = 0 时
已形成沟道；在 DS 间加正电压时形成 iD
uGS  UGS(off) 时，全夹断
1）结构和符号
1.5.1 MOS 场效应管
104

## Slide 52
输出特性
uGS /V
iD /mA
转移特性
UGS(off)
当 uGS  UGS(off) 时，
放大区电流方程
uDS /V
iD /mA
uGS =  4 V
 2 V
0 V
2 V
O
O
2）伏安特性
夹断
电压
IDSS
饱和漏极电流
2、耗尽型 N 沟道 MOSFET
105

## Slide 53
3、P沟道 MOSFET
增强型
耗尽型
S
G
D
B
S
G
D
B
106

## Slide 54
uGS=0可工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＞0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＜0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
FET工作在恒流区时g-s、d-s间的电压极性
107

## Slide 55
总结FET三个区的条件
截止区
（无导电沟道）
|UGS | ≤ | UGS(th) |
| UGD | ≤ | UGS(th) |
可变阻区
（导电沟道畅通）
| UGS | > | UGS(th) |
| UGD | > | UGS(th) |
恒流区（即放大区）：
（导电沟道夹断）
| UGS | > | UGS(th) |
| UGD | < | UGS(th) |
1）FET正常工作的必要条件
N沟道UDS > 0
P沟道UDS < 0
2）FET工作区及条件
开关工作区：
108

## Slide 56
N 沟道增强型
S
G
D
B
iD
P 沟道增强型
S
G
D
B
iD
2
– 2 O
uGS /V
iD /mA
UGS(th)
S
G
D
B
iD
N 沟道耗尽型
iD
S
G
D
B
P 沟道耗尽型
UGS(off)
IDSS
uGS /V
iD /mA
– 5 O
5
总结：MOSFET 符号、特性的比较
109

## Slide 57
1.5.3 场效应管的主要参数
开启电压 UGS(th)(增强型)
夹断电压 UGS(off)(耗尽型)
指 UDS 为定值，使漏流 iD
为某一小电流时的 uGS 值。
饱和漏极电流 IDO 和IDSS
IDSS 耗尽型FET，
当uGS = 0 时所对应的漏极电流。
1、直流参数：开启/夹断电压、饱和漏流、直流电阻
UGS(th)
UGS(off)
IDSS
uGS /V
iD /mA
O
IDO 增强型FET，
当 uGS = 2UGS(th) 时的 iD 值。
IDO
直流输入电阻 RGS=UGS /IG
JFET：RGS > 107 
MOSFET：RGS = 109  1015
2UGS(th)
110

## Slide 58
低频跨导 gm
——反映uGS 对 iD 的控制能力, 一般为几毫西。
uGS /V
iD /mA
Q
O
2、交流参数：低频跨导、极间电容
极间电容
Cgs 和Cgd 约为1～3pF， Cds 约为0.1～1pF
在高频电路中应该考虑极间电容的影响。
1.5.3 场效应管的主要参数
增强型FET：
耗尽型FET：
111

## Slide 59
PDM = uDS iD，受FET最高工作温度限制。
最大漏流 IDM
3、极限参数：最大漏流、击穿电压、最大耗散功率
最大漏极功耗 PDM
击穿电压 U(BR)GS 和 U(BR)DS
1.5.3 场效应管的主要参数
FET正常工作时，IDM 的上限值。
U(BR)DS 是指发生雪崩击穿、iD 开始急剧上升时的UDS值。
U(BR)GS 是指栅-源间反向电流 开始急剧上升时的UGS值。
112

## Slide 60
1.5.4 FET的低频小信号模型
1、FET的直流模型
ID / mA
UDS /V
O
3
2
1
UGS1
UGS2
UGS3
预夹断轨迹
增强型UGD = UGS(th)
耗尽型UGD = UGS(off)
Rgs
S
ID
+
UGS

+
UDS

G
D
Rgs →∞看成开路
FET电路模型为压控流源
113

## Slide 61
uGS /V
iD /mA
O
rgs
S
id
gmugs
+
ugs

+
uds

G
D
从输入端口看，相当于开路 rgs →∞
从输出端口看，id为受 ugs 控制的电流源。
Q
id = gmugs
1.5.4 FET的低频小信号模型
2、FET的低频小信号模型
114

## Slide 62: 1.5.5 双极型和场效应型三极管的比较
 | 双极型三极管 | 场效应三极管
结构 | NPN型 PNP型 C与E一般不可倒置使用 | 结型耗尽型 N沟道 P沟道 绝缘栅增强型 N沟道 P沟道 绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道 D与S有的型号可倒置使用
载流子 | 多子扩散少子漂移 | 多子漂移
输入量 | 电流输入 | 电压输入
 | 电流控制电流源CCCS(β) | 电压控制电流源VCCS(gm)
115

## Slide 63
 | 双极型三极管 | 场效应三极管
噪声 | 较大 | 较小
温度特性 | 受温度影响较大 | 较小，可有零温度系数点
输入电阻 | 几十到几千欧姆 | 几兆欧姆以上
静电影响 | 不受静电影响 | 易受静电影响
集成工艺 | 不易大规模集成 | 适宜大规模和超大规模集成
1.5.5 双极型和场效应型三极管的比较
116

## Slide 64
例1：判断下图各场效应管的工作状态。
PMOS
NMOS
UGS=0V
（a）夹断区
UGS=10V，UGD=0V
（b）恒流区
UGS（th）=-2V
UGS（th） =2V
117

## Slide 65
例1：场效应管工作状态的仿真测试。
118
（a）夹断区
ID≈0可知管子夹断
（b）恒流区
UGS=2.7V，UGD=0.2V

## Slide 66
*场效应管开启值或夹断值的仿真测试
119

## Slide 67
例2：测得某放大电路中三个MOS管的三个电极的电位和开启
电压如表所示。试分析各管的工作状态。
管 号
UGS（th）/V
US/V
UG/V
UD/V
工作状态
T1
4
－5
1
3
T2
－4
3
3
10
T3
－4
6
0
5
分析：N沟增强型MOS管各工作区条件
恒流区条件： UGS > UGS(th) UGD < UGS(th)
可变阻区： UGS > UGS(th) UGD > UGS(th)
夹断区： UGS < UGS(th) UGD < UGS(th)
恒流区
夹断区
可变阻区
解答：
完

## Slide 68
思政
要点
FET工作区判断方法总结：
FET种类繁多，有结型和MOS型，各自都有
N沟和P沟，其中MOS管还有增强型与耗尽型。
但是归结到导电沟道则具有共性，当沟道畅通无阻时均
为压控电阻区、当沟道部分夹断时为压控流源区、没有
导电沟道时为夹断区。从N沟FET的转移特性，可以直观了解JFET、增强型和耗尽型MOSFET的压控流源区。
比照BJT放大区的条件（发射结正偏、集电结反偏），FET在恒流区的条件是：栅源开启、栅漏夹断。
不管是双极型还是单极型三极管，都主要用于构造
放大电路或者逻辑电路。
寓意：不同的特质可以拥有共同的目标，我们每个人都很不同，但是可以为了祖国的复兴协助共赢。